淮海机电科技股份有限公司新能源车辆零部件生产项目

竣工环境保护验收意见

淮海机电科技股份有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2020年12月25日在本公司组织召开了《淮海机电科技股份有限公司新能源车辆零部件生产项目》污染防治设施竣工环境保护验收会。参加会议的有淮海机电科技股份有限公司（建设单位）、江苏徐海环境监测有限公司（验收监测单位和验收报告编制单位）等单位人员，会议邀请3名专家，组成验收工作组（名单附后）。

验收工作组听取了建设单位项目建设、环保执行情况和验收监测单位对项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查了项目的建设及环保工作落实情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

# 一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

淮海机电科技股份有限公司位于徐州市高新区北京南路166号，在现有厂区内建设新能源车辆零部件生产项目，主要建设内容为：1条控制器生产线、1条模组（自动线）、1条模组（手动线）、1条装配线及配套的废气处理设施，形成年产控制器500000台、锂电池50000台的能力，项目供水、供电、排水、办公楼、食堂、危废暂存间、一般固废暂存间等公辅设施均依托公司现有。本项目不新增职工，在现有厂区内调配，年工作300天，年工作时间2400小时。

2、建设过程及环保审批情况

淮海机电科技股份有限公司新能源车辆零部件生产项目于2019年3月21日取得了徐州高新区行政审批局的备案证（徐高审备〔2019〕35号）。2020年4月由鑫亿森环保科技（徐州）有限公司编制完成了《淮海机电科技股份有限公司新能源车辆零部件生产项目环境影响报告表》， 2020年6月12日取得了徐州高新区行政审批局的审批意见（徐高审经〔2020〕217号）。本项目于2020年7月开工建设，2020年9月竣工并具备“三同时”验收条件。

3、投资情况

项目实际总投资5000万元，其中环保投资56万元，占总投资的1.12%。

4、验收范围

本次验收范围为淮海机电科技股份有限公司新能源车辆零部件生产项目环境影响报告表及其批复中已建成的工程内容及工程配套的污染防治设施建设情况和污染物达标排放情况。江苏徐海环境监测有限公司于2020年12月10日～12月11日对该项目进行了竣工验收监测。

二、项目变动情况

（1）部分设备发生变化

声级计减少2台、频率计减少3台、MOS管测试仪增加1台、8路温度测试仪减少1台、多路温度测试仪减少1台、数字示波器减少1台、自动出锡机增加2台、工业机器人增加1台、激光器增加1台、冷水机增加1台。以上变化不影响产能和污染物产生量。

（2）生产工艺流程调整

模组自动线生产工艺与环评发生变化，属生产工艺顺序调整，不影响产品产量和污染物产生量。

（3）环保设施增加

环评未提及PACK车间焊接废气处理设施，PACK车间模组（自动线）等离子清洗、侧缝焊接、焊缝清理、busbar焊接、busbar压板、激光打标产生的烟尘分别经6套脉冲滤筒除尘器处理后排放；模组（手动线）焊接烟尘经1套脉冲滤筒除尘器处理后排放，共增加7套脉冲滤筒除尘器。

# 对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）的规定及要求，上述变动不属重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

# 三、污染防治措施落实情况以及验收监测结果

（一）废水

1、环评要求

本项目无生产废水排放，本项目不新增员工，无新增外排污水。

2、现场检查情况

本项目员工在现有企业内调配，不新增生活污水。

（二）废气

1、环评要求

波峰焊锡烟尘、波峰焊接有机废气、人工补焊烟尘、防水点胶废气和注胶废气经1套干式过滤+活性炭处理后，通过15m排气筒排放；涂胶废气（PACK模组自动线）和模组静置加热废气经一套干式过滤+活性炭处理后，通过15m排气筒排放；未被捕集的烟尘、非甲烷总烃通过加强车间内空气流动排除车间外。

采取以上措施后，项目各类废气污染物能够实现达标排放。

2、现场检查情况

波峰焊锡烟尘、波峰焊接有机废气、人工补焊烟尘、防水点胶废气和注胶废气经1套干式过滤+活性炭处理后，通过15m高排气筒（H1）排放；涂胶废气（PACK模组自动线）和模组静置加热废气经一套干式过滤+活性炭处理后，通过15m高排气筒（H2）排放。

PACK车间模组（自动线）等离子清洗、侧缝焊接、焊缝清理、busbar焊接、busbar压板、激光打标产生的烟尘分别经6套脉冲滤筒除尘器处理后排放；模组（手动线）焊接烟尘经1套脉冲滤筒除尘器处理后排放。

3、验收监测结果

验收监测结果表明，验收监测期间，焊接、补焊、点胶废气处理后排气筒所测颗粒物及非甲烷总烃的两日排放浓度均符合《电池工业污染物排放标准》（GB30483-2013）表5标准， 非甲烷总烃的两日排放浓度及排放速率同时符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 11/501-2017）表3中Ⅱ时段排放浓度限值。

厂界无组织废气所测颗粒物、非甲烷总烃两日周界外浓度最大值均符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6标准，非甲烷总烃的两日排放浓度同时满足北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 11/501-2017）表3中无组织排放监控点浓度限值；厂房门外1米所测非甲烷总烃的两日排放浓度均值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值。

（三）噪声

1、环评要求

项目各噪声源在采取减震、消声、隔声等降噪措施后对厂界的噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间标准要求，对厂界外声环境影响较小，不会改变区域声环境功能类别。

2、现场检查情况

风机等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备，安装减振基底等降噪措施。

3、验收监测结果

验收监测结果表明：验收监测期间，东、南、西、北厂界两日昼间噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（四）固废

1、环评要求

拟建项目产生的各类固废经妥善处理后，能够实现零排放，只要加强管理，不会造成二次污染。

2、现场检查情况

废过滤棉、废活性炭委托徐州市危险废物集中处置中心有限公司处置，废胶桶、废助焊剂桶由厂家回收；废三极管管脚统一收集后外售；废焊料由厂家回收；除尘灰和含油抹布由环卫清运。

（五）总量控制要求

1、环评要求

项目营运期有组织大气污染物烟尘和非甲烷总烃排放量分别为0.005356t/a和0.40132t/a。

2、现场检查情况

根据验收监测结果，核算污染物排放量为：颗粒物：0.00464t/a，非甲烷总烃：0.04038t/a，满足环评要求。

（六）其他环境保护要求

1、环评要求

（1）根据徐州市安全生产委员会（徐安发〔2020〕1号）文件要求，进一步做好应急防范工作及污染防治设施的安全风险评估报告工作。

（2）本项目设置100m卫生防护距离，具体范围是指以项目控制器生产车间为界外扩100m及PACK生产车间为界外扩100m的区域。

（3）按《江苏省排污口及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）的要求设置与管理排污口，在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品，便于监测计量、便于公众参与监督管理。