徐州市公安局警犬基地建设项目

地块土壤污染状况调查报告公示

公示时间：5个工作日

公示时间：2023年6月13日

一、项目概况

（1）项目基本情况

徐州市公安局警犬基地建设项目地块（以下简称“调查地块”）位于徐州市泉山区纬二路南侧、经一路东侧、经二路西侧，占地面积60000.6m2（约90亩），根据《关于徐州市公安局警犬基地项目建设用地预审与选址意见书的说明》（2023年6月7日），调查地块规划为公共管理与公共服务用地，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），属于第二类用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。

2023年4月，受徐州地铁基础设施工程有限公司的委托，江苏徐海环境监测有限公司承担《徐州市公安局警犬基地建设项目地块》的土壤污染状况调查工作，以了解地块内土壤环境状况，为地块进行下一步工作提供依据。调查单位组织相关技术人员在资料收集、现场踏勘和人员访谈的基础上，对地块信息进行了整理和分析，于2023年5月12日对调查地块进行了土壤表层样品PID和XRF快速检测并对土壤、地表水、底泥进行了采样工作，在此基础上编制完成了《徐州市公安局警犬基地建设项目地块土壤污染状况调查报告》。

（2）调查结论

通过调查地块的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈及检测结果等工作可初步确定，调查地块中土壤无污染痕迹，现场快速检测结果未出现异常，周边环境对调查地块的影响较小，调查地块环境状况可以接受，调查地块满足第二类用地土壤环境质量要求，不属于污染地块，调查活动可以结束，可用于后续用地建设。

（3）建议

应加强对调查地块的环境监管，保护场地环境不被外界人为污染，杜绝出现废水、固废等倾倒现象，保持地块土壤、地下水及地表水环境处于良好状态。

- 委托单位

委托单位：徐州地铁基础设施工程有限公司

- 调查单位

调查单位：江苏徐海环境监测有限公司