徐州南海皮厂有限公司

2023年度土壤和地下水自行监测报告

公示时间：5个工作日

公示时间：2023年12月29日

一、项目概况

（1）项目基本情况

徐州南海皮厂有限公司位于睢宁县开发区光明路3号，行业类别为C1910皮革鞣制加工，年加工85万张牛皮。

根据《2023年度徐州市环境监管重点单位名录》，徐州南海皮厂有限公司行业类别为土壤污染重点监管单位，根据《中华人民共和国土壤污染防治法 》（2019年1月1日起施行）第二十一条规定，“土壤污染重点监管单位应当建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。土壤污染重点监管单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。”

《徐州市2023年土壤、地下水和农业农村污染防治工作计划》（徐土治办〔2023〕1号）要求“督促土壤污染重点监管单位根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求开展自行监测、土壤污染隐患排查”。

徐州南海皮厂有限公司按照上述文件要求开展2023年度土壤和地下水自行监测工作，并委托江苏徐海环境监测有限公司对厂区进行了土壤和地下水样品采集及监测工作，在此基础上编制完成了《徐州南海皮厂有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》。

（2）调查结论

本次自行监测采集土壤样品10个（不含现场平行样），采集地下水样品9个（不含现场平行样）。土壤监测指标为重点监测单元关注污染物，地下水监测指标包括《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中感官性状及一般化学指标（含苯酚、硫酸盐、硫化物）、毒理学指标（含六价铬、苯、甲苯）以及蒽、石油烃（C10~C40）、萘。

根据检测结果，土壤样品中各检出污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。污水处理区的表层土壤六价铬检出值偏高，应重点排查该区域土壤和地下水隐患。CT1表层土壤苯检出情况，可能与涂饰车间废气的沉降有关。

本年度地下水监测超标因子涉及的地下水井为CS1、HS2，CS1溶解性总固体、总硬度、氨氮、氯化物、硫酸盐、钠超过GB/T14848-2017中Ⅳ类水限值，且地下水监测井CS1的六价铬和总铬检出值偏高；HS2溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、钠超过GB/T14848-2017中Ⅳ类水限值。其他指标未超出GB/T14848-2017中Ⅳ类水限值和《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第二类用地筛选值。CS1、HS2分别位于鞣制车间和污水处理站重点监测单元，均为2023年度新建地下水监测井，常规因子的超标可能与生产过程中废水的跑冒滴漏有关，应重点排查该区域土壤和地下水隐患，下年度应增加监测频次。

上年度污水处理站监测井HS1和鞣制车间东侧的ES1超标的因子，本年度连续2次监测均未超标，原因可能与经加强管理后，未出现持续的跑、冒、滴、漏情况。下年度可恢复原有监测频次。

（3）建议

针对监测结论中企业内土壤关注污染物偏高情况及地下水超标情况，公司应对鞣制车间、污水收集管线和污水处理区等进行重点排查管理，防止出现跑冒滴漏现象，对检测超标点位所在区域进行排查并整改，防止污染加重并扩散。公司应定期进行土壤和地下水自行监测。后续监测指标至少应包括重点单元对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物，重点单元涉及的主要污染物。

- 委托单位

委托单位：徐州南海皮厂有限公司

- 调查单位

编制单位：江苏徐海环境监测有限公司