徐州丰成盐化工有限公司

2023年度土壤和地下水自行监测报告

公示时间：5个工作日

公示时间：2023年12月29日

一、项目概况

（1）项目基本情况

徐州丰成盐化工有限公司成立于2005年，位于丰县经济开发区，主要以盐、无烟煤为原料，采用浓气制碱、变换气制碱联碱工艺生产氯化铵和碳酸钠，副产甲醇、氨水、硫磺，行业类别为C26化学原料和化学制品制造业。

根据《2023年度徐州市环境监管重点单位名录》，徐州丰成盐化工有限公司为土壤污染重点监管单位，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）第二十一条规定，“土壤污染重点监管单位应当建立土壤污染隐患排查制度，制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。土壤污染重点监管单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。”

《徐州市2023年土壤、地下水和农业农村污染防治工作计划》（徐土治办〔2023〕1号）要求“督促土壤污染重点监管单位根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求开展自行监测、土壤污染隐患排查”。

徐州丰成盐化工有限公司按照上述文件开展2023年度土壤和地下水自行监测工作，委托江苏徐海环境监测有限公司及江苏格林勒斯检测科技有限公司分别对土壤和地下水进行的现场采集及检测工作，并编制了《徐州丰成盐化工有限公司2023年度土壤和地下水自行监测报告》。

（2）调查结论

根据相关标准和文件要求，徐州丰成盐化工有限公司于2023年8月开展土壤和地下水自行监测工作，共布设16个土壤监测点位和17个地下水监测井（含1个对照井），采集18个土壤样品（含2个现场平行样）和20个地下水样品（含3个现场平行样），土壤监测指标包括各重点单元关注污染物，地下水监测指标包括GB14848-2017中常规因子（微生物指标、放射性指标除外）、钴、钼、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40）和HJ164中行业特征污染物。

土壤检测结果表明，土壤样品中检出因子为氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、总汞、砷、铜、锌、钴、钼、石油烃（C10~C40），氰化物、总汞、砷、铜、钼、石油烃（C10~C40）污染物含量均未超过GB36600-2018中第二类用地筛选值，锌、氨氮、氟化物、钼检出含量未超过参照的河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）第二类用地筛选值。挥发酚、SVOCs均未检出。

厂内地下水呈中性，地下水关注污染物为氨氮、石油烃（C10~C40）、pH值、汞、砷、多环芳烃、氰化物、挥发酚、硫化物、氟化物、Cu、Zn、Co、钼、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、砷、汞、镉、铅，其中汞、多环芳烃未检出，其他均有检出，关注污染物钴、耗氧量、氰化物、氨氮存在检出浓度偏高于对照点的情况。

根据第二年度检测的各点位与上年度检测结果比对分析结果，不同的地下水井均存在污染物升高和降低的情形。需重点关注的情形，企业应在下批次地下水检测时关注该污染物的达标和浓度趋势变化，如若出现持续升高的情况，应及时排查原因，并采取处理措施。

（3）建议

根据土壤和地下水自行监测结果，厂区土壤检测项目检出浓度均未超过选定的筛选值，厂区范围内土壤环境质量状况符合第二类用地要求。

根据现有的检测结果及后续的检测结果，企业应加强日常生产管理，对生产区、污水收集管线和污水处理区重点排查管理，排查防腐防渗情况等，防止出现跑冒滴漏现象，对检测超标所在区域进行排查整改，防止污染加重并扩散。如若出现持续升高的情况，应及时排查原因，并采取处理措施。

- 委托单位

委托单位：徐州丰成盐化工有限公司

- 调查单位

编制单位：江苏徐海环境监测有限公司